## Slide 1
PRÁCTICA #4
CUBOZAT v1.0
Impartida por:
Guillermo González Martínez
Febrero 2023

## Slide 2
Contenido
Caracterización del subsistema de comunicaciones y antenas del kit CuboZat v1.0.
Introducción al diseño de una misión CubeSat.
Modo Misión del CuboZat v1.0.

## Slide 3
Caracterización del subsistema de comunicaciones y antenas
CUBOZAT v1.0

## Slide 4
Contenido
Sistema de comunicación satelital
Introducción
Fuente
TX
RX
Destino
Canal de comunicaciones
Enlace de subida (Uplink)
Enlace de bajada (Downlink)

## Slide 5
Contenido
Sistema de comunicación satelital
Introducción
Segmento espacial
Segmento terrestre
CubeSat
Estación Terrena

## Slide 6
Contenido
Subsistemas de comunicación incorporados en un picosatélite
Introducción
Subsistema de Telemetría, Comando y Rango (TC & R)
Subsistema de Comunicaciones
Datos de carga útil
Subsistema de antenas
Baja tasa de datos
Ej. Banda de 433 MHz
Alta tasa de datos
Ej. Banda L, S, C, X, Ku, K, Ka,
Monopolo
Dipolo
Patch

## Slide 7
Contenido
Comunicaciones en el CuboZat v1.0
Introducción
Estación Terrena del CuboZat v1.0
Subsistema de comunicaciones
Subsistema de antena

## Slide 8
Contenido
Objetivo
Introducción
Subsistema de comunicaciones unidireccional
Enlace de bajada
Banda de 433 MHz
Transmitir de manera inalámbrica los datos recolectados por los sensores:
Acelerómetro
Giróscopo
Magnetómetro
Transmitir telemetría adjunta:
Voltaje de la batería abordo
Serie a USB

## Slide 9
Contenido
Materiales

## Slide 10
Contenido
Materiales

## Slide 11
Identificación de componentes

## Slide 12
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Subsistema de comunicaciones y Subsistema de antena

## Slide 13
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Subsistema de comunicaciones
Descripción PCB
J3 (P9)
Conexión/Desconexión comunicación serial con radio de la computadora abordo
J2 (P10)
Selector de alimentación del subsistema de comunicaciones
Puerto serial (PROG)
Puerto de programación y configuración del radio módulo
Interruptor DIP (M1 M0)
Selector de modo de operación del radio módulo
Radio módulo UHF
Radio en la banda de 433 MHz con potencia de transmisión de hasta 1 W
Puerto PCI Express
Puerto de 64 pos para distribución (I/O) de señales y alimentación

## Slide 14
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Subsistema de comunicaciones
Diseño PCB

## Slide 15
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Subsistema de comunicaciones
Esquemático y especificaciones
Parámetro | Valor
Voltaje de operación | 3.3 a 5.2 V
Nivel de comunicación | 3.3 V
Temperatura de operación | -40°C a 85°C
Frecuencia de operación | 410 MHz a 441 MHz
Modulación | LoRaTM
Tasa de datos en el aire | 0.3 kbps a 19.2 kbps
Potencia TX | +21 dBm a +30 dBm
Sensibilidad RX | -147 dBm @ 2.4 kbps
Consumo de potencia TX | 610 mA @ +30 dBm
Consumo de potencia RX | 20 mA
Antena | SMA-K @ 50 Ohms
Dúplex | Half-Dúplex

## Slide 16
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Subsistema de comunicaciones
Composición interna del radio módulo
EBYTE
Etapa de amplificación hasta 1W (+30 dBm)
8-bit ULP MCU STM8L
Administración de energía
+

## Slide 17
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Subsistema de comunicaciones
Diagrama a bloques del SX1278
Fron-end RF
Frecuencia Intermedia
Procesamiento en banda base
Banda de 433 MHZ

## Slide 18
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Subsistema de comunicaciones
Modulación LoRa
Esquema de modulación de espectro esparcido de propiedad intelectual.
Permite optimizar el desempeño de la red a través de compromisos entre tasa de datos y potencia con el uso de factores de esparcimiento ortogonales.
Implementación de capa física agnóstica de la implementación de capas superiores.
*Semtech Application Note AN1200.22, “LoRa™ Modulation Basics”
Propiedades clave:
Ancho de banda escalable.
Largo alcance.
Bajo consumo.
Robustez.
Resistencia a efecto Doppler.
Resistencia a la multi-trayectoria y desvanecimiento.

## Slide 19
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Subsistema de comunicaciones
Modulación LoRa en satélites
Ahora LoRa también aparece en satélites con la tecnología LoRa FHSS permitiendo a los satélites conectar dispositivos de internet de las cosas (IoT) en áreas remotas. Esto habilita la creación de servicios de conectividad IoT basada en satelites a más bajo costo, en tiempo real, bidireccional y masiva.
*Semtech. “Satellite-based IoT Connectivity,” <https://info.semtech.com/satellite-based-iot-connectivity-infographic>

## Slide 20
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Subsistema de antena
Descripción PCB
SMA
Conector coaxial RF SMA Jack de ángulo recto a 50 Ohms
ON/OFF
Interruptor general de encendido y apagado del CuboZat v1.0
Antena
Antena dipolo de ½ de longitud de onda
Conector P11
Salida del interruptor general hacia etapa de potencia

## Slide 21
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Subsistema de antena
Diseño PCB

## Slide 22
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Subsistema de antena
Caracterización de parámetro S11
Coeficiente de reflexión del puerto de entrada
Prueba realizada en ambiente controlado y con la antena ensamblada en el CuboZat v1.0.
Barrido de frecuencia de 350 MHz a 500 MHz

## Slide 23
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Subsistema de antena
Patrón de radiación
*Revista Digital de ACTA. “Antenas de telecomunicaciones,” <https://www.acta.es/medios/articulos/ciencias_y_tecnologia/020001.pdf>

## Slide 24
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Subsistema de antena
Caracterización de antena
Frecuencia central del subsistema de antena:
?

## Slide 25
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Subsistema de antena
Caracterización de antena
Longitud de la antena (m)
Frecuencia central del subsistema de antena
0.348 m
431.04 MHz
?
?

## Slide 26
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Subsistema de antena
Caracterización de antena
Ganancia teórica
dBi
?
?
1.643
2.15

## Slide 27
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Estación terrena

## Slide 28
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Estación terrena
Descripción PCB
Puerto serial
Puerto de programación y configuración del radio módulo
Puerto de recepción de datos
Interruptor DIP (M1 M0)
Selector de modo de operación del radio módulo
Radio módulo UHF
Radio en la banda de 433 MHz con potencia de transmisión de hasta 1 W

## Slide 29
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Estación terrena
Antena
Parámetro | Valor
Modelo | TX433-JK-20
Tipo | Antena rubber Monopolo
Temperatura de operación | -40°C a 85°C
Frecuencia central | 433 MHz
Ancho de banda | 400 a 470 MHz
Ganancia | 3.0 dBi
Impedancia | 50 Ohms
Capacidad de disipación | 20 W
Interface | SMA-J
VSWR | ≤ 1.5

## Slide 30
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Estación terrena
Caracterización de parámetro S11

## Slide 31
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Antena de la estación terrena
Caracterización de antena
Lontitud de antena ()
?

## Slide 32
Contenido
Desarrollo Identificación de componentes
Antena de la estación terrena
Caracterización de antena
Longitud de la antena ()
?

## Slide 33
Configuración y programación de radios

## Slide 34
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings
1

## Slide 35
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings
2
Modo C&P
Modo | Operación | M1 | M0 | Descripción
0 | Normal | 0 | 0 | TX/RX habilitada
1 | WU | 0 | 1 | “Wake-Up” TX con preámbulo especial
2 | WOR | 1 | 0 | “Wake on Radio” RX detección
3 | C&P | 1 | 1 | Configuración y programación

## Slide 36
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings
3

## Slide 37
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings
4
Abrir el puerto (OpenPort)
Descargar los parámetros actuales
(GetParam)
Seleccionar el puerto serial (COMX)
Abrir el puerto (OpenPort)
Descargar los parámetros actuales
(GetParam)

## Slide 38
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings
Parámetro | Valor | Descripción
UartRate | 1200Baud ~ 115,200 Baud | Tasa de transmisión del puerto serial
Parity | 8N1 | 8 bits de datos, sin paridad
 | 8O1 | 8 bits de datos, paridad impar
 | 8E1 | 8 bits de datos, paridad par
AirRate | 0.3 kbps ~ 19.2 kbps | Tasa de transmisión de datos en el aire
Power | +21 dBm ~ +30 dBm | Potencia de transmission
FEC | Habilitada / Deshabilitada | Codificación de canal
Sección 1

## Slide 39
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings
UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)

## Slide 40
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings
Paridad para la transmisión de datos a través de UART

## Slide 41
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings
Parámetro | Valor | Descripción
UartRate | 1200Baud ~ 115,200 Baud | Tasa de transmisión del puerto serial
Parity | 8N1 | 8 bits de datos, sin paridad
 | 8O1 | 8 bits de datos, paridad impar
 | 8E1 | 8 bits de datos, paridad par
AirRate | 0.3 kbps ~ 19.2 kbps | Tasa de transmisión de datos en el aire
Power | +21 dBm ~ +30 dBm | Potencia de transmission
FEC | Habilitada / Deshabilitada | Codificación de canal

## Slide 42
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings
Parámetro | Valor | Descripción
UartRate | 1200Baud ~ 115,200 Baud | Tasa de transmisión del puerto serial
Parity | 8N1 | 8 bits de datos, sin paridad
 | 8O1 | 8 bits de datos, paridad impar
 | 8E1 | 8 bits de datos, paridad par
AirRate | 0.3 kbps ~ 19.2 kbps | Tasa de transmisión de datos en el aire
Power | +21 dBm ~ +30 dBm | Potencia de transmission
FEC | Habilitada / Deshabilitada | Codificación de canal

## Slide 43
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings
Parámetro | Valor | Descripción
UartRate | 1200Baud ~ 115,200 Baud | Tasa de transmisión del puerto serial
Parity | 8N1 | 8 bits de datos, sin paridad
 | 8O1 | 8 bits de datos, paridad impar
 | 8E1 | 8 bits de datos, paridad par
AirRate | 0.3 kbps ~ 19.2 kbps | Tasa de transmisión de datos en el aire
Power | +21 dBm ~ +30 dBm | Potencia de transmission
FEC | Habilitada / Deshabilitada | Codificación de canal

## Slide 44
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings
Parámetro | Valor | Descripción
Fixed mode | Habilitado / Deshabilitado | Modo de transmisión fijo (hacia una dirección BBB específica)
WOR timing | 250 ms ~ 2,000 ms | Intervalo de monitoreo (en caso de operar en Modo 2)
IO mode | Push Pull / OpenDrain | PushPull – Salidas y entradas pull OpenDrain – Salidas y entradas open-collector
Address | 00 ~ FF / 00 ~ FF | Dirección alta / Dirección baja
Channel | 0 ~ 31 | Canal de frecuencia de operación
Parámetro | Valor | Descripción
Fixed mode | Habilitado / Deshabilitado | Modo de transmisión fijo (hacia una dirección BBB específica)
WOR timing | 250 ms ~ 2,000 ms | Intervalo de monitoreo (en caso de operar en Modo 2)
IO mode | Push Pull / OpenDrain | PushPull – Salidas y entradas pull OpenDrain – Salidas y entradas open-collector
Address | 00 ~ FF / 00 ~ FF | Dirección alta / Dirección baja
Channel | 0 ~ 31 | 
Sección 2

## Slide 45
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings

## Slide 46
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings
Parámetro | Valor | Descripción
Fixed mode | Habilitado / Deshabilitado | Modo de transmisión fijo (hacia una dirección BBB específica)
WOR timing | 250 ms ~ 2,000 ms | Intervalo de monitoreo (en caso de operar en Modo 2)
IO mode | Push Pull / OpenDrain | PushPull – Salidas y entradas pull OpenDrain – Salidas y entradas open-collector
Address | 00 ~ FF / 00 ~ FF | Dirección alta / Dirección baja
Channel | 0 ~ 31 | Canal de frecuencia de operación
Parámetro | Valor | Descripción
Fixed mode | Habilitado / Deshabilitado | Modo de transmisión fijo (hacia una dirección BBB específica)
WOR timing | 250 ms ~ 2,000 ms | Intervalo de monitoreo (en caso de operar en Modo 2)
IO mode | Push Pull / OpenDrain | PushPull – Salidas y entradas pull OpenDrain – Salidas y entradas open-collector
Address | 00 ~ FF / 00 ~ FF | Dirección alta / Dirección baja
Channel | 0 ~ 31 | 
Sección 2

## Slide 47
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings
*GPIOs (1/3): Salidas: Push-pull vs drenador abierto, https://zaragozamakerspace.com/gpios-1-3-salidas-push-pull-vs-drenador-abierto/”
Push-Pull
Open-Drain

## Slide 48
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings
Parámetro | Valor | Descripción
Fixed mode | Habilitado / Deshabilitado | Modo de transmisión fijo (hacia una dirección BBB específica)
WOR timing | 250 ms ~ 2,000 ms | Intervalo de monitoreo (en caso de operar en Modo 2)
IO mode | Push Pull / OpenDrain | PushPull – Salidas y entradas pull OpenDrain – Salidas y entradas open-collector
Address | 00 ~ FF / 00 ~ FF | Dirección alta / Dirección baja
Channel | 0 ~ 31 | Canal de frecuencia de operación
Parámetro | Valor | Descripción
Fixed mode | Habilitado / Deshabilitado | Modo de transmisión fijo (hacia una dirección BBB específica)
WOR timing | 250 ms ~ 2,000 ms | Intervalo de monitoreo (en caso de operar en Modo 2)
IO mode | Push Pull / OpenDrain | PushPull – Salidas y entradas pull OpenDrain – Salidas y entradas open-collector
Address | 00 ~ FF / 00 ~ FF | Dirección alta / Dirección baja
Channel | 0 ~ 31 | 
Sección 2

## Slide 49
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings
Parámetro | Valor | Descripción
Fixed mode | Habilitado / Deshabilitado | Modo de transmisión fijo (hacia una dirección BBB específica)
WOR timing | 250 ms ~ 2,000 ms | Intervalo de monitoreo (en caso de operar en Modo 2)
IO mode | Push Pull / OpenDrain | PushPull – Salidas y entradas pull OpenDrain – Salidas y entradas open-collector
Address | 00 ~ FF / 00 ~ FF | Dirección alta / Dirección baja
Channel | 0 ~ 31 | Canal de frecuencia de operación
Parámetro | Valor | Descripción
Fixed mode | Habilitado / Deshabilitado | Modo de transmisión fijo (hacia una dirección BBB específica)
WOR timing | 250 ms ~ 2,000 ms | Intervalo de monitoreo (en caso de operar en Modo 2)
IO mode | Push Pull / OpenDrain | PushPull – Salidas y entradas pull OpenDrain – Salidas y entradas open-collector
Address | 00 ~ FF / 00 ~ FF | Dirección alta / Dirección baja
Channel | 0 ~ 31 | 
Sección 2

## Slide 50
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings
5
Abrir el puerto (OpenPort)
Descargar los parámetros actuales
(GetParam)
Configurar los parámetros deseados
Subir la configuración (SetParam)
Cerrar el puerto
(ClosePort)
XX

## Slide 51
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings
5
XX
Equipo | Canal
1 | 410 MHz
2 | 413 MHz
3 | 416 MHz
4 | 419 MHz
5 | 421 MHz
6 | 424 MHz
7 | 427 MHz
8 | 430 MHz
9 | 433 MHz
10 | 436 MHz

## Slide 52
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings
6

## Slide 53
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings
7
Modo Normal
Modo | Operación | M1 | M0 | Descripción
0 | Normal | 0 | 0 | TX/RX habilitada
1 | WU | 0 | 1 | “Wake-Up” TX con preámbulo especial
2 | WOR | 1 | 0 | “Wake on Radio” RX detección
3 | C&P | 1 | 1 | Configuración y programación

## Slide 54
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 1
RF Settings
8
Repetir el proceso para la estación terrena.
Se deben configurar los mismos parámetros que se configuraron en el radio del CuboZat v1.0.

## Slide 55
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Pruebas de comunicación
RF Settings
Modo de ahorro de energía
Modos de operación del radio (M0,M1).
Modo | Operación | M1 | M0 | Descripción
0 | Normal | 0 | 0 | TX/RX habilitada
1 | WU | 0 | 1 | “Wake-Up” TX con preámbulo especial
2 | WOR | 1 | 0 | “Wake on Radio” RX detección
3 | C&P | 1 | 1 | Configuración y programación

## Slide 56
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Pruebas de comunicación
RF Settings
Comunicación BROADCAST – Direcciones 0x0000 y 0xFFFF.

## Slide 57
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Pruebas de comunicación
RF Settings
Comunicación punto a punto (Direcciones fijas).
Enlace TX - RX | Canal | Dirección
1 - 6 | 412 MHz | A elegir
2 - 7 | 420 MHz | A elegir
3 - 8 | 428 MHz | A elegir
4 - 9 | 435 MHz | A elegir
5 - 10 | 440 MHz | A elegir

## Slide 58
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 2
Comandos hexadecimales
1

## Slide 59
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 2
2
Modo C&P
Modo | Operación | M1 | M0 | Descripción
0 | Normal | 0 | 0 | TX/RX habilitada
1 | WU | 0 | 1 | “Wake-Up” TX con preámbulo especial
2 | WOR | 1 | 0 | “Wake on Radio” RX detección
3 | C&P | 1 | 1 | Configuración y programación
Comandos hexadecimales

## Slide 60
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 2
3
Comandos hexadecimales
Nota:
Para poder realizar la configuración y programación de parámetros de los radios a través de comandos hexadecimales, es necesario que la tasa de transmisión de datos del puerto serial esté configurada en 9600 baud, 8N1.

## Slide 61
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 2
4
Comandos hexadecimales

## Slide 62
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 2
Comandos hexadecimales
Parámetros de instrucción | Descripción
C0 + Parámetros | C0 + 5 Bytes en formato hexadecimal. Un total de 6 Bytes deben ser mandados a manera de cadena. (Los parámetros son guardados aún y cuando se apague el radio) Ej. C0 00 00 1C 17 45
C1 + C1 + C1 | Cadena de tres C1 consecutivos en formato hexadecimal. El modulo responderá con la cadena de parámetros de la configuración actual que tenga el radio. Ej. C0 00 00 1C 17 45
C2 + Parámetros | C2 + 5 Bytes en formato hexadecimal. Un total de 6 Bytes deben ser mandados a manera de cadena. (Los parámetros NO son guardados cuando se apague el radio) Ej. C2 00 00 1A 17 44
C3 + C3 + C3 | Cadena de tres C3 consecutivos en formato hexadecimal. El módulo responderá con la información de la versión del radio. Ej. C3 32 44 1E
C4 + C4 + C4 | Cadena de tres C4 consecutivos en formato hexadecimal. El módulo se reiniciará una vez.

## Slide 63
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 2
Comandos hexadecimales

## Slide 64
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 2
5
Comandos hexadecimales
Comprobación de comunicación con el radio.

## Slide 65
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 2
6
Comandos hexadecimales
BYTE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ej. Cadena (HEX) | C0 | 00 | 00 | 1C | 17 | 47
Cadena recibida (HEX) |  |  |  |  |  | 
Interpretar la configuración actual del radio
Parámetro | Valor
Almacenamiento | Permanente
Dirección alta | 00H -> 0
Dirección baja | 00H -> 0
Paridad UART | 8N1
Tasa UART | 9600 Bauds
Tasa de datos (aire) | 9.6 kbps
Parámetro | Valor
Frecuencia de operación | 433 MHz
Modo de transmisión | Transparente
Modo IO | Push-Pull
Periodo WOR | 250 ms
FEC | ON
Potencia de transmisión | +21 dBm

## Slide 66
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 2
Comandos hexadecimales
BYTE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ej. Cadena (HEX) | C0 | 00 | 00 | 1C | 17 | 47
Permanente
C
0
0
0
0
0
0
0
1
C
0
0
0
1
1
1
0
0
8N1
9600 Bauds
9.6 kbps

## Slide 67
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 2
Comandos hexadecimales
BYTE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ej. Cadena (HEX) | C0 | 00 | 00 | 1C | 17 | 47
0
23 DEC -> 433 MHz
0
0
0
1
0
1
1
1
1
7
0
1
0
0
0
1
1
1
4
7
T
PP
250 ms
+21 dBm
ON

## Slide 68
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 2
7
Comandos hexadecimales
BYTE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Cadena recibida (HEX) |  |  |  |  |  | 
Configure los siguientes parámetros
Parámetro | Valor
Almacenamiento | Permanente
Dirección alta | Suma de los números de día del cumpleaños de los 4 integrantes
Dirección baja | Suma de los números de mes del cumpleaños de los 4 integrantes
Paridad UART | De acuerdo al número del equipo
Tasa UART | 9600 Bauds
Tasa de datos (aire) | A escoger por cada equipo
Parámetro | Valor
Frecuencia de operación | Equipo 10 -> 440 MHz Equipo (-1) -> (-3 MHz)
Modo de transmisión | Transparente
Modo IO | Push-Pull
Periodo WOR | A escoger por cada equipo (No se utiliza)
FEC | ON
Potencia de transmisión | +21 dBm
?
?
?
?
?
?

## Slide 69
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 2
Comandos hexadecimales
6

## Slide 70
Contenido
Desarrollo Configuración y programación de radios
Método 2
Comandos hexadecimales
7
Modo Normal
Modo | Operación | M1 | M0 | Descripción
0 | Normal | 0 | 0 | TX/RX habilitada
1 | WU | 0 | 1 | “Wake-Up” TX con preámbulo especial
2 | WOR | 1 | 0 | “Wake on Radio” RX detección
3 | C&P | 1 | 1 | Configuración y programación

## Slide 71
Contenido
Escalabilidad
Actividades
CuboZat v1.0
Rediseño de subsistema de comunicación y subsistema de computadora abordo para habilitar red pico satelital
(Modo de Transmisión Fija)
Habilitar control por software para entradas M1 y M0.
Habilitar control por software para salida AUX.

## Slide 72
Introducción a una misión CubeSat
Básicos

## Slide 73
Contenido
¿Cómo iniciar con el desarrollo de un satélite?
¿Cómo iniciar con un proyecto CubeSat?
¿Hay un procedimiento a seguir?
Misión CubeSat Introducción

## Slide 74
Contenido
Misión CubeSat Introducción

## Slide 75
Contenido
CubeSat
Misión CubeSat Introducción

## Slide 76
Contenido
Instituciones educativas
Agencias gubernamentales
Empresas privadas
Misión CubeSat Introducción

## Slide 77
Contenido
MISIÓN ESPACIAL
Es el propósito por el cual se coloca un dispositivo con determinada carga útil y/o personal en el espacio para realizar tareas que no pueden llevarse a cabo en tierra o que se tiene un interés especial por realizarlas en el espacio.
*Misión AlfaCrux, https://noticias.r7.com/educacao/alunos-da-unb-lancam-cubesat-ao-espaco-em-parceria-com-a-spacex-01042022”
Misiones CubeSat universitarias
Fracaso
Falta de una metodología
Disminuye probabilidades de éxito
Misión CubeSat Introducción

## Slide 78
Administración del ciclo de vida de una misión CubeSat

## Slide 79
Contenido
Misión CubeSat Tiempo de desarrollo
Ej. de factores que determinan el tiempo de desarrollo
9 meses
18-24
meses
Tiempo de espera para ser lanzado
¡CubeSat listo!
Meses o años

## Slide 80
Contenido
Misión CubeSat Fases de desarrollo
Pre-fase A
Estudio de concepto
Fase A
Concepto y desarrollo de tecnología
Fase B
Diseño preliminar y finalización de tecnología
Fase C
Diseño final y fabricación
Fase D
Ensamblado, prueba y lanzamiento
Fase E
Operaciones y mantenimiento
Fase F
Cierre
Formulación
Implementación
PDC A
PDC B
PDC C
Revisión de confirmación
PDC D
PDC E
PDC F
RDS/RDM
RDP
RDC
RIS
Revisiones de las decisiones de administración
PDC – Punto de Decisión Clave
Revisiones técnicas
RDS/RDM – Revisión de la Definición del Sistema / Revisión de la Definición de la Misión
RDP – Revisión de Diseño Preliminar
RDC – Revisión de Diseño Crítica
RIS – Revisión de la Integración del Sistema
*NASA’s Project life - Cycle, https://www.planetary.org/space-images/nasas-project-life-cycle

## Slide 81
Contenido
Misión CubeSat Fases de desarrollo
Pre-fase A
Estudio de concepto
PDC A
Conceptualización de la misión
Establecer objetivos y metas
Identificar requisitos técnicos
Analizar la viabilidad del proyecto
Punto de Decisión Clave A
Revisión de expertos calificados

## Slide 82
Revisión de la definición del sistema y de la misión
Contenido
Misión CubeSat Fases de desarrollo
Concepción de diseño detallado de la misión
Diseñar los subsistemas
Diseñar la tecnología no disponible
Analizar cumplimiento de requisitos técnicos
Punto de Decisión Clave B
Revisión de expertos calificados
PDC B
Fase A
Concepto y desarrollo de tecnología

## Slide 83
PDC C
Revisión de confirmación
Contenido
Misión CubeSat Fases de desarrollo
Completamiento y revisión de los diseños previo a implementación
Verificar cumplimiento de requerimientos
Punto de Decisión Clave C
Revisión de expertos calificados
Fase B
Diseño preliminar y finalización de tecnología
Diseño preliminar
Diseño verificado
Aprobación del proyecto

## Slide 84
Revisión de diseño crítico
Revisión de integración del sistema
Contenido
Misión CubeSat Fases de desarrollo
Diseño y fabricación de subsistemas
Diseño final de subsistemas
Fabricar todos los subsistemas
Especial enfoque en la carga útil
Punto de Decisión Clave D
Revisión de expertos calificados
PDC D
Fase C
Diseño final y fabricación
*Guía básica de nanosatélites, https://alen.space/es/guia-basica-nanosatelites/
*

## Slide 85
Contenido
Misión CubeSat Fases de desarrollo
Integrar de todos los subsistemas
Revisar la preparación de vuelo
Punto de Decisión Clave E
Revisión continua
PDC E
Fase D
Ensamblado, prueba y lanzamiento
Ensamble, integración, verificación, validación y lanzamiento del sistema.
Realizar pruebas para asegurar operación correcta
Pruebas de funcionamiento
Pruebas ambientales
Lanzamiento y operación inicial

## Slide 86
Contenido
Misión CubeSat Fases de desarrollo
Operación y mantenimiento
Operar y resolver cualquier anomalía que se pudiera presentar
Plan de operación
Plan de contingencia
Fase E
Operaciones y mantenimiento

## Slide 87
Contenido
Misión CubeSat Fases de desarrollo
Fase F
Cierre
Desinstalar y eliminar de manera segura el picosatélite
Identificar puntos importantes y lecciones aprendidas
Revisión para asegurar la baja del picosatélite
Cierre de operaciones
Evaluar el desempeño del proyecto

## Slide 88
Contenido
Misión CubeSat Documentación
Requerimientos de usuario
Requerimientos de misión
Contratos con proveedores
Licencias
Regulaciones
Manuales
Diseños
Especificaciones
Reportes
…
Documentos antes, durante y después de la misión
Especificación de diseño CubeSat
Promover la implementación de buenas prácticas de diseño, prueba y verificación para aumentar las posibilidades de éxito y seguridad de las misiones.
Los requerimientos del proveedor de lanzamiento superponen a la especificación de diseño CubeSat

## Slide 89
Contenido
Misión CubeSat CSLI NASA
CubeSat Launch Initiative
Oportunidades de vuelo a CubeSats calificados
CubeSats como carga útil auxiliar en lanzamientos con espacio extra
CubeSats desplegados de la estación espacial internacional
NASA cubre costos de lanzamiento a cambio de un reporte de los resultados recopilados
*CubeSat Launch Initiative, https://www.nasa.gov/directorates/heo/home/CubeSats_initiative

## Slide 90
Contenido
Misión CubeSat CSLI NASA
*CubeSat 101 Basic Concepts and Processes for First-Time CubeSat Developers, NASA CubeSat Launch Initiative, October 2017

## Slide 91
Contenido
Misión CubeSat AEM
Maestro Carlos Duarte Muñoz, Coordinador general de formación de capital humano en el sector espacial
Define tu misión
Conforma tu equipo
Desarrolla un plan
No reinventes la rueda
No dejes el lanzamiento para el final
Prueba todo el tiempo
Administra los riesgos de la misión
Adhiérete a normas
Pon especial atención al desarrollo de software
Usa plataformas de TI
No olvides la regulación
*Mejores prácticas para el desarrollo de misiones CubeSats universitarias, https://haciaelespacio.aem.gob.mx/revistadigital/articul.php?interior=1276
Recomendaciones para tu misión CubeSat universitaria

## Slide 92
Contenido
Misión CubeSat Despliegue desde Estación Internacional
Dos CubeSat de la ESA
AAUSAT5
GOMX-3

## Slide 93
Contenido
Misión CubeSat UAZ-UNAM

## Slide 94
Contenido
Misión CubeSat UAZ-UNAM

## Slide 95
Contenido
Misión CubeSat UAZ-UNAM

## Slide 96
Contenido
Misión CubeSat UAZ-UNAM

## Slide 97
Contenido
Misión CubeSat UAZ-UNAM

## Slide 98
Modo Misión
CUBOZAT v1.0

## Slide 99
Contenido
Referencias
SEMTECH. Product Details SX1278 (2023). Disponible en: https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-connect/sx1278
EBYTE. E32-433T30D User Manual SX1278 433 MHz 1W DIP Wireless Module (2022). Disponible en: https://www.cdebyte.com/products/E32-433T30D#Specification
NASA CubeSat Launch Initiative. CubeSat 101 Basic Concepts and Processes for First-Time CubeSat Developers (2017). Disponible en: https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/nasa_csli_cubesat_101_508.pdf
AEM. Administra el ciclo de vida de tu misión CubeSat con la metodología de la NASA (2022). Disponible en: https://haciaelespacio.aem.gob.mx/revistadigital/articul.php?interior=1277
AEM. Curso Introducción a los sistemas espaciales. Disponible en: https://www.educacionespacial.aem.gob.mx/images/normateca/pdf/CURSO_ISE/Modulo_3.pdf
AEM. Mejore prácticas para el desarrollo de misiones CubeSats Universitarias (2022). Disponible en: https://haciaelespacio.aem.gob.mx/revistadigital/articul.php?interior=1276
Cappelletti C., Battistini S., Malphrus B. Cubesat Handbook From Mission Design to Operations Academic Press (2020).

## Slide 100
¡GRACIAS!
Esperamos hayas disfrutado de este curso